Werkstück:

# Kachelofen

Zeitplanung:

Ca. 42 Unterrichtseinheiten

Freihandskizze:

Lernziele:

- Funktionsweise eines Kachelofens kennen lernen

- Maßstabgetreu umrechnen können

- Schrägriss in Grund- und Aufriss zeichnen können

- Fachgerechte Handhabung der verwendeten Werkzeuge

- Verarbeitungsanleitungen verstehen und ausführen können

- Arbeitsschritte des Furnierens richtig ausführen können

- Einzelne Verarbeitungsschritte beim Herstellen von Kacheln kennen lernen

- Fachgerechtes Verkleben und Verfugen von Kacheln

- Acryl- und Silikonfugen herstellen können

- Gesetzmäßigkeiten der Farbenlehre anwenden können

| Stückliste |
| --- |
| Ytong in verschiedenen Stärken | Modell |
| Fliesenkleber |  |
| Weißer Putz für Ytong |  |
| Acrylfugenmasse |  |
| Fugenmasse |  |
| Novopanplatten | Seitenwände und Grundplatte |
| Schrauben |  |
| Furnierreste |  |
| Weiße Wandfarbe und Abtönfarben |  |
| Weißer Ton | Kachelofen |
| Glasur |  |

Besonders zu beachten:

- Sicherer Umgang mit dem Stanleymesser beim Schneiden von Styrodur

- Bohrlöcher senkrecht und mittig bohren

Arbeitsschritte und Werkzeuge:

| 1. | Funktionsweise eines Kachelofens (Fachkunde) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Modellfindung: a) Exkursion zu einem Hafner b) Prospekte c) Internet |  |
| 3. | Freihandskizze oder Internetausdruck |  |
| 4. | Wahre Längen, Höhen und Tiefen des Kachelofens bestimmen und einzeichnen | Rollmaß, Bleistift, Lineal |
| 5. | Umrechnen der Längen im Maßstab 1: 10 | Taschenrechner |
| 6. | Vormodell im Maßstab 1 : 10 aus Styrodur | Styroporschneider, Stanleymesser, Feinsäge, Schleifpapier, Stecknadeln |
| 7. | Anhand des Vormodells umrechnen der Maße vom Maßstab 1 : 10 auf Maßstab 1 : 7 | Taschenrechner, Rollmaß, Lineal |
| 8. | Aufreißen des Grundrisses auf die Ytongplatte (Stärke 5 cm) | Anschlagwinkel, Lineal, Rollmaß, Bleistift |
| 9. | Aussägen des Grundrisses | Fuchsschwanz, Feinsäge |
| 10. | Nachfeilen und Schleifen entsprechend des Grundrisses | Raspel, Feile, Schleifpapier |
| 11. | Weiterer Aufbau des Kachelofens entsprechend des Vormodells aus Ytong | div. Sägen, Feilen, Raspeln, Stemmeisen und Schleifpapier |
| 12. | Zusammenkleben der einzelnen Teile mit Fliesenkleber entsprechend dem Vormodell | Anschlagwinkel, Gipsbecher, Spachtel |
| 13. | Verputzen des Kachelofens | Gipsbecher, Spachtel, Styroporreste (Kleine Reibbretter!), Schwammerl |
| 14. | Modellieren der Kacheln aus Ton | Nudelholz, Messer |
| 15. | Rohbrand – Glasieren - Glasurbrand | Pinsel, Brennofen |
| 16. | Festlegen der Maße für die Raumeckenplatten und Grundplatte (Novopanplatte 12 mm) | Rollmaß |
| 17. | Furnieren der Grundplatte (eventuell Parkettmuster) | Eisenlineal, Stanleymesser, Rollmaß, Klebeband, Zwingen |
| 18. | Anzeichnen und Vorbohren der Bohrlöcher | Bleistift, Rollmaß, Körner, Bohrer, Bohrmaschine |
| 19. | Zusammenschrauben der Raumecke | Akkubohrmaschine |
| 20. | Kachelofen mit Fliesenkleber in die Raumecke kleben | Gipsbecher, Spachtel |
| 21. | Die dabei entstehenden Fugen zwischen Kachelofen und Raumecke mittel Acrylfuge abdichten | Katuschenpresse |
| 22. | Aufkleben der Kacheln mit Fliesenkleber | Gipsbecher, Spachtel |
| 23. | Verfugen der Kacheln mit Fugenmasse | Gipsbecher, Spachtel, Schwammerl |
| 24. | Grundieren der Wandplatten und des Kachelofens mit weißer Farbe | Pinsel |
| 25. | Farbige Gestaltung der Wände | Diverse Pinsel, Schwammerl, Klebeband |

Benotungskriterien:

##### Modellentwurf ........................20 P	Sehr gut.................81 bis 100

Modellausführung (Ytong)......30 P	Gut.........................61 bis 80

Raumecke…………................10 P	Befriedigend..........41 bis 60

Kacheln………........................10 P	Genügend...............21 bis 40

#### Gesamtausführung...................30 P	Nicht genügend...... 0 bis 20

100 P