WERKSTÜCK:

# MAUERWERKE

Freihandskizze:

LERNZIELE:

- messen und anreißen können

- Winkel anreißen

- mit Wasserwaage umgehen können

- Aufstrichlatte verwenden

MATERIALLISTE:

NF-Ziegel

Feinsand

Kalk

Wasser

BESONDERS ZU BEACHTEN:

- genaues Anreißen ist Bedingung für genaues Arbeiten

- zuerst Ecksteine ausrichten

- Scharen waagrecht ausrichten

- auf 1m Höhe hinarbeiten (13 Scharen)

- auf Fugenqualität achten

ARBEITSSCHRITTE UND WERKZEUGE:

| 1. | an Fluchtlinie Werkstück anreißen | Meterstab, Bleistift, Richtlatte oder Wasserwaage |
| --- | --- | --- |
| 2. | Mörtel auftragen (Lagerfuge) | Kelle |
| 3. | Ecksteine ausrichten | Meterstab, Richtlatte |
| 4. | Zwischensteine ausrichten | Maurerschnur, Richtlatte |
| 5. | Stoßfugen füllen | Kelle |
| 6. | weiter Scharen aufmauern | Kelle, Richtlatte, Wasserwaage, Schnur |
| 7. | Fugen außen nachkratzen | Fugenkelle, Holzbrettchen |

BENOTUNGSKRITERIEN:

Maßgenauigkeit	20 P

Winkeligkeit	20 P

Lot in den Ecken	20 P

Höhen	20 P

## Fugen	20 P

100 P

VORSCHLAG:

sehr gut	81 bis 100 P

gut	61 bis 80 P

befriedigend	41 bis 60 P

genügend	21 bis 40 P

nicht genügend	0 bis 20 P

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN:

Zwischenwandeck:

Mauerecke:

Mauereinbindung mit Mauerschlitz:

einfacher Kamin:

weitere Werkstücke: